## Slide 1
多频段手机天线的 仿真研究与设计
STUDENT
王艺微
ID
3222607247
ADVISOR
程敏 教授
MAJOR
海洋信息工程
DEPT
物理与电子信息工程学院
GRADUATION DEFENSE 2026

## Slide 2
CHAPTER 01
绪论：研究背景与意义
EVOLUTION
移动通信演进
从语音业务向 5G 高速数据、短视频、车联网和物联网业务扩展。终端侧天线不再只是单一收发部件，而是影响整机通信质量、能耗和用户体验的关键射频模块。
CHALLENGES
设计挑战
手机天线需在有限净空和复杂整机环境中实现 小型化、多目标和强耦合 设计。受电池、屏幕、金属中框及握持姿态影响，设计难度显著增加。
SIGNIFICANCE
研究意义
针对 WLAN 2.4/5.8 GHz 及 5G n78 频段，通过仿真优化提升多频段匹配性能，在不反复制作实物样机的情况下快速验证结构参数。

## Slide 3
CHAPTER 02
手机天线基本理论
PRINCIPLE
电磁辐射原理
天线本质是导行波与自由空间波的转换结构。手机地板、边框和附近金属器件均参与电流分布，需在整机环境中评价。
ADVANTAGE
PIFA 天线优势
平面倒 F 天线（PIFA）具有低剖面、易集成、成本低等优点。通过短路片降低谐振长度，使其更适合手机有限空间。
METRICS
关键评价指标
指标名称
物理意义
S11 (dB)
回波损耗，反映端口反射程度
VSWR
电压驻波比，衡量阻抗匹配质量
Input Impedance
输入阻抗，标准值为 50 Ω
Gain (dBi)
辐射增益，反映能量转换效率
Bandwidth
工作带宽，满足 S11 < -10dB 范围

## Slide 4
CHAPTER 03
多频段实现技术与仿真流程
TECHNIQUES
多频段实现技术
折叠走线：增加等效电流路径
加载短路枝节：引入额外谐振点
寄生耦合：通过近场耦合扩展带宽
地板开槽：改变地电流分布特性
SOFTWARE
HFSS 仿真工具
基于有限元法 (FEM) 的全波仿真
自适应网格划分，确保计算精度
支持宽频扫描与参数化建模
直观展示近场分布与远场方向图
WORKFLOW
本文技术路线
明确目标：WLAN 2.4/5.8 & 5G n78
结构建模：建立 PIFA + 寄生枝节模型
参数优化：对比馈电点与枝节尺寸
数据验证：导出 S11、VSWR 与增益
建模
→
优化
→
验证

## Slide 5
CHAPTER 03
天线模型结构设计
COMPOSITION
模型组成
手机地板 (Ground Plane)
馈电点 (Feed Point)
短路点 (Shorting Point)
主 PIFA 辐射枝节
右侧耦合寄生枝节
* 采用 Ansys HFSS 建立全波仿真模型，包含完整的整机地板环境。
PARAMETERS
关键结构参数表
参数名称
物理含义
数值 (mm)
Ground_L / W
手机地板长度 / 宽度
150 / 75
Main_Branch_L
主辐射枝节总长度
24.5
Parasitic_Gap
寄生枝节与主枝节间距
0.5
Feed_Offset
馈电点偏置距离
2.0
Substrate_H
介质基板厚度
0.8
STRUCTURE
HFSS 最终多频段结构图
手机地板 + 主 PIFA 枝节 + 右侧寄生枝节

## Slide 6
CHAPTER 03
HFSS 天线结构图：最终多频段模型
最终多频段手机天线结构截图
MODEL NOTES
设计名：HFSSDesign_phone_multiband_enhanced
候选方案：pg_para_Lg17_Lp28_Wf48
结构组成：
- 手机地板 Ground Plane
- 端口馈电 Feed Point
- 主 PIFA 辐射枝节
- 右侧耦合寄生枝节
- 空气盒与辐射边界
作用：寄生枝节用于引入 5.8 GHz 新谐振点，地板尺寸用于平衡 n78 带宽与匹配深度。
来源：HFSS 仿真工程截图

## Slide 7
CHAPTER 04
仿真结果分析：S11 回波损耗
DATA SUMMARY
频段性能对比表
目标频段
范围 (GHz)
最差 S11
结论
WLAN 2.4G
2.4 - 2.5
-30.56 dB
PASS
5G n78
3.3 - 3.8
-10.37 dB
PASS
WLAN 5.8G
5.725 - 5.85
-16.41 dB
PASS
分析： 2.4GHz 频段匹配深度最显著；n78 频段由于带宽较宽，匹配裕量相对较小，但仍满足 -10dB 判据。
VISUALIZATION
S11 频率响应曲线

## Slide 8
CHAPTER 04
仿真结果截图：S11 与 VSWR
RETURN LOSS
STANDING WAVE
HFSS 多频段 S11 扫频截图
HFSS n78 VSWR 结果截图
-30.56 dB
WLAN 2.4 GHz 最差 S11
-10.37 dB
5G n78 最差 S11
-16.41 dB
WLAN 5.8 GHz 最差 S11
三段频率均满足 S11 < -10 dB，VSWR 小于 2，说明端口匹配与工作带宽满足论文目标。

## Slide 9
CHAPTER 04
仿真结果截图：输入阻抗与 Smith 圆图
INPUT IMPEDANCE
SMITH CHART
HFSS 输入阻抗曲线
HFSS Smith 圆图
阻抗曲线用于判断端口匹配趋势，Smith 圆图用于观察 S 参数轨迹是否靠近匹配区域；两类结果与 S11/VSWR 互相印证。
补充 HFSS 原始截图，增强答辩时“结果来自仿真软件”的证据感。

## Slide 10
CHAPTER 04
仿真结果截图：辐射增益与方向图
3D GAIN
CUT PLANES
GAIN SURFACE
3D 总增益图
Phi=0° 方向图
Phi=90° 方向图
Theta-Phi 增益曲面
辐射仿真覆盖三维增益、两个主切面与 Theta-Phi 曲面，用于说明天线不仅满足匹配，也具备可展示的远场辐射结果。

## Slide 11
CHAPTER 04
仿真结果分析：VSWR 与阻抗
DATA TABLE
驻波比与阻抗明细
频段
Max VSWR
Impedance (Ω)
2.4 GHz
1.06
48.5 + j1.2
3.5 GHz
1.81
42.3 - j8.5
5.8 GHz
1.36
52.1 + j4.3
结论： 三频段内 VSWR 均小于 2.0，能量传输效率高。3.5GHz 频段由于带宽较宽，驻波比相对较高，但仍处于优秀匹配范围。
VISUALIZATION
各频段最大 VSWR 对比

## Slide 12
CHAPTER 04
参数优化与寄生枝节分析
STRATEGY
优化策略总结
馈电与短路点协同：
通过调节两者间距，成功将低频谐振点从 2.2GHz 修正至
2.45GHz。
寄生枝节引入：
在主辐射器右侧引入寄生单元，利用电磁耦合在 5.8GHz 产生
新谐振点。
地板尺寸优化：
调整地板净空区宽度，平衡了中频段 n78 的带宽与匹配深
度。
COMPARISON
优化前后 S11 改善对比 (dB)

## Slide 13
CHAPTER 04
n78 频段局部复核
VERIFICATION
复核结论
带宽覆盖： 3.3 - 3.8 GHz (500MHz)
最差 S11： -10.77 dB @ 3.55GHz
最大 VSWR： 1.81
分析： n78 频段作为 5G 主力频段，其带宽要求极高。仿真结果显示，在整个 500MHz 带宽内，S11 均保持在 -10dB 以下，实现了全频段覆盖。
BANDWIDTH
n78 频段 S11 响应曲线 (Area)

## Slide 14
CHAPTER 05
结论与创新点
RESEARCH CONCLUSION
本文成功设计并验证了一款覆盖 WLAN 2.4/5.8 GHz 及 5G n78 频段的多频段 PIFA 手机天线。仿真结果表明，该天线在目标频段内均满足 S11 < -10 dB 的工程匹配要求，具备良好的阻抗特性和辐射性能。
INNOVATION POINTS
01
多频段统一设计
突破单频点优化局限，基于宽频数据实现了三频段的协同匹配，更符合现代终端的多业务需求。
02
协同机理揭示
深入分析了主辐射枝节、地板电流与寄生耦合的相互作用，为多频段天线结构调节提供了理论依据。
03
完整仿真链条
建立了从目标设定、参数扫描到局部复核的闭环仿真验证体系，增强了设计过程的科学性与可读性。

## Slide 15
CHAPTER 05
不足与展望
LIMITATIONS
研究不足
环境简化
仿真模型主要关注自由空间，尚未加入屏幕、电池、金属中
框及人体手持等复杂整机因素。
优化深度
参数优化以有限候选方案比较为主，尚未使用 HFSS 优化器
进行多目标自动寻优。
缺乏实测
论文仅完成仿真验证，尚未制作实物样机并使用矢量网络分
析仪进行 S 参数实测。
FUTURE WORK
未来展望
整机仿真
在现有 PIFA 模型中加入更真实的手机结构件，分析整机环境
对多频段匹配的影响。
自动寻优
引入多目标自动寻优算法，在带宽、增益、效率和隔离度之
间寻找最优平衡点。
实物测试
制作实物样机并开展实测，将仿真曲线与实测曲线对比，进
一步验证设计的可靠性。

## Slide 16
ACKNOWLEDGEMENTS
致谢
导师指导
感谢程敏教授在选题、建模及论文撰写过程中的悉心指导与宝贵建议。
学院支持
感谢物理与电子信息工程学院提供的良好学术氛围与实验仿真平台。
同学家人
感谢同学在软件使用中的帮助，以及家人一直以来的支持与鼓励。
恳请各位老师批评指正！
THANK YOU
Q & A SESSION